NOTICE INSTRUCTION

1. Découpez un trou de panneau de 85 mm (3 3/8 ") de diamètre (II). Vous aurez besoin d'un espace minimum de 55 mm (2 3/16") derrière le panneau pour s'adapter à la jauge.

2. Retirez l'anneau de fixation (I), placez la jauge dans le trou du panneau, ajustez sa position puis fixez le couvercle arrière.

3. Selon les instructions de câblage pour effectuer la connexion des câbles. La jauge peut être connectée directement à l'alimentation 12VDC et 24VDC.

4. Sélectionnez le rétro éclairage rouge ou jaune selon votre goût.

5. Insérez le connecteur de fil dans la jauge (IV), ajustez son rapport de vitesse pour obtenir une valeur appropriée après la mise sous tension, en fonction de la vitesse de rotation de votre équipement.

Instruction pour le réglage du rapport de vitesse:

a. Continuez à appuyer sur le bouton en caoutchouc de l'arrière pendant 3 secondes, puis passez en mode de réglage. Si vous laissez le bouton plus de 3 secondes, il sera hors du mode de réglage.

b. La valeur augmente lorsque vous appuyez sur le bouton; Lorsque vous quittez le bouton et appuyez à nouveau dessus, la valeur diminue,. Plus vous appuyez sur le bouton, plus la valeur comptera rapidement. La valeur de pas minimale est de 0,1 et la plage réglable est de 1 à 10.

c. Lorsque vous obtenez la valeur de rapport de vitesse requise après le réglage, veuillez laisser le bouton. Les tachymètres autoclaves  enregistre votre configuration après 3 secondes. Si la configuration ne répond pas à votre demande, veuillez la reconfigurer.

d. Si vous souhaitez régler la valeur du rapport de vitesse à 4,0, veuillez l'ajuster à 4,0 en mode de réglage, comme dans l'image suivante.

La configuration commune sur le moteur du bateau:

| Inboard& Gas engine |
| --- |
| Cylinder | Cycle | Speed ratio |
|  |  | 4000 RPM | 6000 RPM |
| 4 | 4 | 1.3 | 2.0 |
| 6 | 4 | 2.0 | 3.0 |
| 8 | 4 | 2.7 | 4.0 |
| 10 | 4 | 3.3 | 5.0 |

Si votre moteur ne respecte pas les règles du tableau, veuillez ajuster la valeur du rapport de vitesse en fonction de la vitesse de rotation réelle du moteur.

Remarque:

Dans un endroit où il y a une forte perturbation du signal du tachymètre, le pointeur du tachymètre peut ne pas bouger avec le changement de la vitesse de rotation. Veuillez ajouter une résistance entre 1/4 ~ 1W, 1 ~ 20K en série pour renforcer la capacité de traitement du signal. Nous suggérons d'ajouter un potentiomètre 20K en connexion série pour tester. .